АО «Завод «Комета»

УСТАНОВКА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ

УЗД-3-1

П А С П О Р Т

УКШВ.442119.002 ПС

Изготовитель:					АО «Завод «Комета»

Россия

173001, г. Великий Новгород,

ул. Великая, 20

E-mail: kometa@kometa53.ru	http://www.kometa53.ru

Контактные телефоны:

коммерческий отдел	(8162) 22-53-92; 22-54-82

Тел/факс		(8162) 77-26-26

Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции с целью повышения надежности и улучшения условий эксплуатации. Эти изменения не ухудшают заявленные технические характеристики.

Оглавление

1. НАЗНАЧЕНИЕ	3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	5

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	5

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	7

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ	8

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	11

9. УТИЛИЗАЦИЯ	11

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Установка запуска двигателей УЗД-3-1 предназначена для запуска автомобильных двигателей с электрооборудованием 12 В и зарядки аккумуляторных батарей емкостью до 190 Ач в условиях автотранспортных предприятий, станций технического обслуживания автомобилей и автостоянок.

Установка УЗД-3-1 может поставляться потребителю в трех вариантах:

- УЗД-3-1 (не комплектуется аккумуляторной батареей, батарею устанавливает потребитель*);

- УЗД-3-1х132 (комплектуется аккумуляторной батареей БТСТ-132 ЭМС);

- УЗД-3-1х190 (комплектуется аккумуляторной батареей БТСТ-190 ЭМС);

* Допускается устанавливать аккумуляторные батареи БТСТ-132 ЭМС, БТСТ-190 ЭМС, либо их аналоги.

1.2. Зарядное устройство позволяет производить зарядку одного 12-и вольтового аккумулятора, а также зарядку встроенного аккумулятора.

1.3. Установка предназначена для эксплуатации в районах с холодным и умеренным климатом.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 2.1. Питание установки | Сеть однофазного переменного тока напряжением 220 В частотой 50Гц. Нормы качества электрической энергии по ГОСТ 13 109-97. |
| --- | --- |
| 2.2. Режимы работы установки | Режим «Заряд» - длительный. Режим «Пуск» - кратковременный. |
| 2.3. Максимальный зарядный ток, А, (-10%) | 15 |
| 2.4. Максимальная потребляемая мощность, кВА, (+20%) | 0,2 |
| 2.5. Выходные напряжения, В, | 12-4 |
| 2.6. Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 600 300 560 |
| 2.7. Класс степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | 1 |
| Максимальный пусковой ток, А: УЗД-3-1х132 УЗД-3-1х190 | 500 700 |
| 2.9. Масса устройства, кг, не более: УЗД-3-1 УЗД-3-1х132 УЗД-3-1х190 | 30 70 90 |
| 2.10. Содержание драгоценных металлов, г: золото серебро | 0,00016026 0,61804740 |

# 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| 3.1. Установка запуска двигателей | 1 |
| --- | --- |
| 3.2. Паспорт УКШВ.442119.002 ПС | 1 |
| 3.3. Контакт-переключатель ПДА 506.07.00 | 1 |
| 3.4. Провод «+» УКШВ.685119.001 | 1 |
| 3.5. Провод «-» УКШВ.685119.002 3.6. Инструкция по эксплуатации АКБ (Для УЗД-3-1х132, УЗД-3-1х190) | 1 1 |

# 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Внешний вид установки показан на рис. 1.

Рис. 1

4.2. Схема электрическая принципиальная с перечнем элементов приведена на рис. 2.

Рис. 2

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной

| Обозн. | Наименование | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| ХР1 | Вилка Вш-п-20-1Р43-01-10/220 У2 | 1 |  |
| Q1 | Автоматический выключатель ВА-47-29-1/6 | 1 |  |
| R1 | Резистор С2-23-1-22 кОм ± 10 % | 1 |  |
| RP1 | Резистор СП-3-4АМ-10 кОм ± 20 %-А-ВС-3-20 | 1 |  |
| RS1 | Шунт 75ШС-20-0,5 | 1 |  |
| VD1…VD4 | Диод Д112-25-7 | 4 |  |
| Т1 | Трансформатор ТПК-190-094 | 1 |  |
| S1 | Переключатель ПК16-11И-0101-УЗ | 1 |  |
| VT1 | Транзистор IRFP064N | 1 |  |
| HL1 | Светодиод КИПД-21-БЗ-К | 1 |  |
| А | Амперметр М42300 0-20А - 2,5 В | 1 |  |
| П1 – П2 | Колодка | 2 |  |
| А1 | Плата управления | 1 |  |
| Ак.Б Ак.Б Ак.Б | Переменные данные УЗД-3-1 В состоянии поставки батарея отсутствует УЗД-3-1х132 Аккумуляторная батарея 6ТСТ-132 ЭМС УЗД-3-1х190 Аккумуляторная батарея 6ТСТ-190 ЭМС | 1 1 |  |

Схема представляет собой регулятор широко-импульсной модуляции (ШИМ) собранной на плате А1.

Питание от силового трансформатора Т1 через выпрямительный диодный мост VD1…VD4 подается на схему ШИМ, выполненной на плате А1. При повороте ручки регулятора RP1 схема ШИМ изменяет скважность импульсов, при этом происходит регулировка тока на нагрузке (аккумуляторной батарее).

Схема содержит защиту от короткого замыкания выходных зажимов «+» и «-» зарядного устройства и неправильного подключения аккумуляторной батареи выполненной на плате А1.

4.3. Запуск двигателя осуществляется от аккумуляторной батареи, встроенной в установку.

4.4. Зарядка внутренней аккумуляторной батареи осуществляется от встроенного зарядного устройства.

4.5. Зарядка внешних аккумуляторных батарей осуществляется от встроенного зарядного устройства.

# 5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К работе с установкой аккумуляторной допускается персонал, изучивший устройство и принцип работы УЗД, прошедший инструктаж и имеющий соответствующую квалификационную группу по технике безопасности (не ниже третьей).

5.2. Подключение (отключение) заряжаемых аккумуляторных батарей должно производиться при отключенном зарядном устройстве.

5.3. Не реже одного раза в год необходимо проверять сопротивление изоляции между входной цепью, вторичными цепями и корпусом.

Сопротивление изоляции должно быть не ниже 0,5 мОм при напряжении 500 В.

5.4. При эксплуатации УЗД необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий».

5.5. Для исключения короткого замыкания аккумуляторных батарей рекомендуется контакт-переключатель при транспортировке, хранении и использовании установки в качестве внешнего зарядного устройства держать вставленным в колодку «Заряд», положение переключателя S1 «Внешн. Ак.Б».

# 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Режим запуска двигателя:

- подключите силовые зажимы установки «+» и «–» к аккумуляторной батарее автомобиля;

- установите контакт-переключатель в колодку «Запуск», нажав на него и повернув на 90° (поз. 4, рис. 1);

- произведите запуск двигателя согласно инструкции по эксплуатации на автомобиль;

- после запуска двигателя контакт-переключатель вынуть из колодки «Запуск» и вставить в колодку «Заряд», нажав на него и повернув на 90°, положение переключателя S1 (поз. 12, рис. 1) «Внешн. Ак.Б»;

- пусковые зажимы отсоединить от двигателя.

6.2. Режим зарядки встроенной аккумуляторной батареи:

- установите контакт-переключатель в колодку «Заряд»;

- установите переключатель S1 (поз. 12, рис.1) в положение «Внутр. Ак.Б»;

- включите вилку сетевого шнура в розетку сети питания;

- включите автомат (поз. 1, рис. 1) на лицевой панели установки, при этом должен загореться индикатор (поз. 1, рис. 1) «Сеть»;

- плавно поворачивая ручку регулятора зарядного тока (поз. 10, рис. 1) установите необходимый зарядный ток, не превышающий значения, указанного в пункте 2.3;

- заряд батареи проводите в соответствии с инструкцией по эксплуатации на батареи аккумуляторные свинцовые стартерные, имея в виду, что зарядный ток должен соответствовать 0,1 от номинальной емкости батареи;

- по окончании заряда выключите установку и поставьте переключатель S1 в положение «Внешн. Ак.Б».

6.3. Режим зарядки внешних аккумуляторных батарей

- установите контакт-переключатель в колодку «Заряд»;

- установите переключатель S1 (поз. 12, рис.1) в положение «Внешн. Ак.Б»;

- подключите силовые зажимы зарядного устройства «+» и «–» к аккумуляторной батарее;

- включите вилку сетевого шнура в розетку сети питания;

- включите автомат (поз. 2, рис. 1) на лицевой панели установки, при этом должен загореться индикатор (поз. 1, рис. 1) «Сеть»;

- плавно поворачивая ручку регулятора зарядного тока (поз. 10, рис. 1) установите необходимый зарядный ток, не превышающий значения, указанного в пункте 2.3;

- если стрелка прибора не реагирует на поворот потенциометра, значит сработала защита от неправильного подключения аккумуляторной батареи.

При этом необходимо выключить питание, вывести потенциометр в крайнее левое положение, правильно подключить выводы «+» и «-» зарядного устройства к аккумуляторной батарее и повторить два предыдущих пункта;

- заряд батареи проводите с инструкцией по эксплуатации на батареи аккумуляторные свинцовые стартерные;

- по окончании заряда выключите установку и снимите зажимы с аккумуляторной батареи.

Внимание!

При включенном выключателе «Сеть» и при неподключенной аккумуляторной батарее напряжение на выходных зажимах равно «0», т.к. защитное реле размыкает выходную цепь и предохраняет устройство от короткого замыкания выходных цепей.

# 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Для обеспечения нормальной работы установки в течение всего срока службы необходимо раз в три месяца проводить осмотр ее, очистку от пыли и загрязнений, подтягивание контактных электрических соединений.

7.2. Проверку встроенного амперметра производить один раз в год подключением последовательно с заряжаемой батареей образцового амперметра магнитоэлектрической системы класса точности не ниже 0,5. Показания амперметров не должны отличаться более чем на 1,5 А.

# 8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранение устройства необходимо производить в закрытых помещениях со следующими  параметрами окружающей среды:

- температура от +5 0С до +40 0С;

- влажность воздуха не более 80 % при +25 0С.

Транспортирование устройства допускается производить любым закрытым  видом транспорта, при следующих значениях внешних воздействующих факторов:

- температура от минус 25 0С до +40 0С;

- влажность воздуха не более 80 % при +25 0С;

# 9. УТИЛИЗАЦИЯ

Установка, признанная непригодной к эксплуатации подлежит утилизации.

При утилизации установку разобрать, разделив детали на изготовленные из черных, цветных и неметаллических материалов.

Детали установки утилизировать в порядке, установленном потребителем.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Установка запуска двигателей                                            УЗД-3-1/УЗД-3-1х132 / УЗД-3-1х190 (ненужное вычеркнуть)   заводской  № __________________ соответствует техническим условиям ПДА.АО.270.00.000ТУ и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска_______________

Проверку произвел ___________________

# 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия – 5 лет

Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу установки в течение 12 месяцев со дня продажи

Гарантия действительна при условии соблюдения потребителем условий хранения и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.

__________________Штамп и дата торгующей организации